# PREFACE

Comme promis lors de l’édition du premier Atlas lequel a été consacré à la sous région 02 qui couvre le territoire de la wilaya de Chlef, voici , en même temps que la publication de l’Atas de la sous région 01 englobant les wilayas de Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et Tipaza, l’édition du troisième Atlas qui présente l’état des ressources en eau de la sous région 04, laquelle s’étend sur une partie de chacune des trois Wilayas : Djelfa, Laghouat et M’Sila.

Après une brève présentation du bassin hydrographique « Cheliff-ZAhrez », le présent Atlas expose les informations disponibles sur les ressources en eaux souterraines et superficielles, les infrastructures hydrauliques et les différents usages de l’eau ( Alimentation en eau potable, irrigation, industrie, tourisme ) ainsi que les premiers éléments recueillis sur la pollution et les risques liés à l’eau de la sous région 04 (Djelfa, Laghouat et M’Sila).

Les données présentées sont le fruit d’une concertation entre l’équipe de l’agence du bassin  et ses différents partenaires : autorité de tutelle, collectivités territoriales, services déconcentrés et organismes publics concernés, à un titre ou à un autre par les problèmes de l’eau. Je saisis cette opportunité pour leur témoigner notre gratitude et notre disponibilité.

Ces résultats sont certainement incomplets et devront être nécessairement développés et enrichis. Une ouverture vers des collaborations plus larges et plus intenses est notre espérance pour parvenir à une meilleure connaissance et une protection efficace de notre patrimoine commun : l’eau.

Nous appelons nos lecteurs, qu’ils soient décideurs, spécialistes ou simples usagers à une lecture critique de ce volume et nous attendons d’eux qu’ils nous fassent parvenir leurs opinions et remarques pour améliorer les prochaines éditions dans l’intérêt d’une maîtrise de la gestion intégrée des ressources en eau dans notre bassin hydrographique.

# Mohamed DERAMCHI

# DIRECTEUR  GENERAL

# A.B.H-CZ

# I. Présentation du Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez

L

E Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez couvre une superficie d'environ 56 227 km2 (soit plus de 22% de la superficie de l'Algérie du nord).

Cette région hydrographique limitée naturellement au nord par la mer Méditerranée, à l'Ouest par la région Oranie – Chott Chergui, à l’Est par la région Algéroise – Hoddna – Sommam et au sud par le Sahara, elle est découpée en trois grands sous bassins versants, le bassin du Cheliff est le plus grand du point de vue superficie en Algérie, il représente plus de 77 % de la superficie totale du bassin Cheliff-Zahrez, ce meme bassin limité au nord par les monts du Dahra et au sud par l’Atlas saharien, comprend au nord la vallée du Cheliff, au sud les hauts plateaux allant de Saida à Tiaret, les plaines de Nahr Ouassel et Ain Oussera et au centre le massif de l’Ouaresenis.

Le bassin du cotier Dahra ne forme pas un bassin unique mais se compose de plusieurs bassins induviduels, dont les plus importants,du point de vue pluviométrique, sont Oued Damous, Oued Kramis et Oued Allalah.

Le bassin Zahrez est une cuvette dans les hauts plateaux et comprend deux Chott : Chott-Chergui et Chott-Gharbi. L’apport annuel de ce bassin est faible et varie entre 250 et 400mm/an.

# II.  Choix de découpage par sous région

### II.1 Découpage administratif

La région englobe trois wilayats entières (CHLEF, TISSEMSILT et RELIZANE) et neuf wilayats en partie (MEDEA, TIARET, AIN DEFLA, MOSTAGANEM, MASCARA, TIPAZA, DJELFA, LAGHOUAT et M’SILA). Ces douze Wilayats forment le bassin hydrographique Cheliff-Zahrez qui comptent 254 communes; soit 393 agglomérations.

### II.2 Découpage  par  sous région

Toutes les infrastructures de mobilisation existantes sont situées dans le bassin du Cheliff qui est le bassin principal de la région avec une superficie de 43750 Km2 de la région et  renferme, presque ,la totalité des ressources en eau de surface.

Vue l’étendue de la région Cheliff  - Zahrez, il est apparu nécessaire de définir des sous régions pour mieux cerner l’adéquation ressource - besoin.

Le découpage des quatre sous régions est basé sur :

- Les bassins hydrographiques.

- Les infrastructures existantes ou projetées.

- Les limites administratives.

# Tableau 1:  Sous régions du bassin Cheliff-Zahrez

| Sous région | Bassin hydrographique | WilayaTs |
| --- | --- | --- |
| Sous région 1 | Haut Cheliff | Ain Defla, Médéa, Tissemsilt et Tipaza |
| Sous région 2 | Moyen Cheliff | Chlef |
| Sous région 3 | Mina, Bas Cheliff | Relizane,Tiaret, Mostaganem et Mascara |
| Sous région 4 | Haut plateaux | Djelfa, Laghouat et M'sila |

# III. Présentation de la sous région 04

Cette région dont la superficie est  de 9102 Km2, englobe dix neuf (19) communes de la wilaya de Djelfa, huit (08) communes de la wilaya de Laghouat, et  deux (02) communes de la wilaya de M’sila.

# Carte c : Découpage administratif de la sous région 04

### Situation et population

La population totale de la région compte 661025 habitants en l’an 2000, limitée au nord par la wilaya de Médéa, à l’est par les Wilayats de Tiaret et Tissemsilt, à l’ouest par la wilaya de M’sila, et au sud par le Sahara.

# Tableau 2 : Evolution de la population à l’horizon 2020

| Wilaya | Zone Hydrographique | Commune | Code commune | Estimation de la population à l’horizon 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2000 | 2010 | 2020 |
| Djelfa | 1702 | DJELFA | 1701 | 164126 | 169117 | 174259 |
|  | 1701 | EL GUEDID | 1703 | 11050 | 11395 | 11742 |
|  | 1703 | HASSI BAHBAH | 1704 | 61790 | 63669 | 65605 |
|  | 1703 | AIN MAABED | 1705 | 13183 | 13584 | 13997 |
|  | 0111 | BOUIRAT LAHDEB | 1709 | 8897 | 9168 | 9446 |
|  | 0112 | EL KHEMIS | 1711 | 4769 | 4914 | 5063 |
|  | 1706 | SIDI BAIZID | 1712 | 11360 | 11705 | 12061 |
|  | 1701 | EL IDRISSIA | 1714 | 21279 | 21926 | 22593 |
|  | 1706 | HASSI EL EUCH | 1716 | 10834 | 11163 | 11503 |
|  | 0112 | SIDI LADJEL | 1719 | 11776 | 12134 | 12503 |
|  | 0111 | HAD SAHARY | 1720 | 22277 | 22954 | 23652 |
|  | 0106 | GUERNINI | 1721 | 4038 | 4160 | 4287 |
|  | 1705 | DAR CHIOUKH | 1725 | 24870 | 25626 | 26406 |
|  | 1701 | CHAREF | 1726 | 19373 | 19962 | 20569 |
|  | 1702 | BEN YACOUB | 1727 | 6456 | 6652 | 6855 |
|  | 1702 | ZAAFRANE | 1728 | 12865 | 13256 | 13659 |
|  | 0112 | AIN OUSSERA | 1731 | 82597 | 85109 | 87697 |
|  | 0111 | BEN HAR | 1732 | 10380 | 10696 | 11021 |
|  | 0108 | HASSI FDOUL | 1738 | 12221 | 12593 | 12976 |
| Sous total |  | 518161 | 533813 | 549934 |
| Laghouat | 0102 | TADJMOUT | 0308 | 23629 | 30247 | 38719 |
|  | 0102 | SIDI BOUZID | 0324 | 5694 | 5867 | 6046 |
|  | 0101 | SEBGAG | 0316 | 6199 | 6388 | 6582 |
|  | 0102 | AFLOU | 0319 | 54906 | 56576 | 58296 |
|  | 0103 | BEIDHA | 0312 | 7872 | 8111 | 8359 |
|  | 0102 | GUELTAT SIDI SAAD | 0310 | 10999 | 11334 | 11679 |
|  | 0101 | BRIDA | 0313 | 5533 | 5701 | 5875 |
|  | 0102 | OUED MORRA | 0321 | 4908 | 6283 | 8042 |
| Sous total |  | 119740 | 130507 | 143598 |
| M’sila | 1705 | MEDJADEL | 2842 | 16624 | 17130 | 17650 |
|  | 1705 | MENAA | 2839 | 6500 | 6698 | 6901 |
| Sous total |  | 23124 | 23828 | 24551 |
| Total |  | 661025 | 688148 | 718083 |

# Carte d : Evolution de la population à l’horizon 2020

# IV. Ressources en eau

## IV.1  Ressources souterraines

On distingue :

- Les nappes aquifères renouvelables qui sont alimentées par l'infiltration des eaux de pluies, la fonte des neiges et les écoulements d'oueds (alluvions quaternaire).

- Les nappes turoniennes formées, essentiellement, de calcaire avec quelques alternances marneuses vers le sommet.

- Les nappes aquifères faiblement ou non renouvelables, dites fossiles (cas de l'Albien ) .

- Des grès plus ou moins consolidés du Barrémien  dans la plaine de Ain Oussera, le plateau du Sersou, le syndical

de Djelfa.

# A.  La nappe aquifère des dépôts quaternaires

Les formations quaternaires sont constituées de graviers avec intercalations d’argiles, des éboulis de pente, des dunes et des alluvions. Leur épaisseur est  variable selon les endroits,  atteint une valeur maximale de 200 m dans le remplissage au sud des deux chotts de zahrez, c’est une nappe de bonne qualité, en générale, mais à forte sensibilité à la pollution.

L’Alimentation de la nappe se fait par infiltration des pluies au travers de surfaces constituées par des alluvions mio - quaternaires.

# B. La nappe des calcaires turoniens

Les calcaires turoniens massifs et fissurés en certains endroits forment un bon aquifère. Plusieurs forages captant cette formation  donnent un débit important.

# C.  La nappe des grès albiens

Les grès albiens constituent le plus important aquifère dans cette région, où les forages atteignant cette formation donnent des  débits importants.

# D. La nappe des grès barrémiens

Les grès barrémiens à stratifications entrecroisées peuvent constituer un bon aquifère, mais la présence de niveaux argileux réduit leurs transmissivités. Au Nord de Djelfa, deux forages captent cette formation.

Note :	L’étude hydrogéologie du bassin Zahrez (G. Cornet 1952) fournit une estimation de la ressource de 70hm3/an. Une étude plus récente (1990) fournit  une estimation de 30 hm3/an. Ce dernier volume sera retenu

à titre conservatoire2.

### IV.1.1 Forages

- Codification

Tableau 3 : Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable

| wilaya | agglomeration desservie | code | Prof. (m) | Volume EXPLOITE (hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | AIN DJILILIA | F17031705D0010 | 120 | 0.047 |
|  | AIN MAABED | F17031705D0003 | 200 | 0.262 |
|  |  | F17031705D0006 | 210 | 0.63 |
|  | AIN OUSSERA | F01111731D0001 | 111 | 1.955 |
|  |  | F01111731D0003 | 200 | 0.756 |
|  |  | F01111731D0004 | 200 | 1.576 |
|  |  | F01111732D0015 | 110 | 0.315 |
|  |  | F01121731D0001 | 90 | 1.576 |
|  |  | F01121731D0003 | 200 | 0.315 |
|  |  | F01121731D0005 | 200 | 1.892 |
|  |  | F01121731D0007 | 190 | 0.315 |
|  | BELAGUEIGUE | F01031703D0002 | 200 | 1.419 |
|  |  | F01051703D0005 | 200 | 0.078 |
|  | BEN YAGOUB | F17021726D0001 | 200 | 2.302 |
|  |  | FXXXX1726X0001 | 200 | 0.189 |
|  |  | FXXXX1727X0002 | 338 | 0.063 |
|  | BORDJ HAMAM | F01111720D0006 | 200 | 0.094 |
|  | BOUIRET LAHDAB | F01111709D0003 | 246 | 1.387 |
|  |  | F01111720D0002 | 200 | 0.157 |
|  |  | F01121719D0003 | 360 | 0.693 |
|  | CHAREF | F17011726D0004 | 250 | 0.851 |
|  |  | F17011726D0006 | 150 | 1.387 |
|  |  | F17011726D0007 | 170 | 1.072 |
|  |  | F17021726D0003 | 200 | 1.261 |
|  | DAR CHIOUKH | F17051725D0002 | 201 | 0.157 |
|  |  | F17051725D0005 | 200 | 0.283 |
|  |  | F17051725D0006 | 200 | 0.693 |
|  |  | F17051725D0007 | 183.5 | 0.693 |
|  | DJELFA | F01031441C0001 | 150 | 0.567 |
|  |  | F17021701D0001 | 270 | 1.419 |
|  |  | F17021701D0002 | 265 | 0.473 |
|  |  | F17021701D0012 | 170 | 0.378 |
|  |  | F17021701D0017 | 245 | 1.198 |

Suite Tableau 3 : Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable

| wilaya | agglomeration desservie | code | Prof. (m) | Volume EXPLOITE (hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA |  | F17021701D0023 | 160 | 0.946 |
|  |  | F17021701D0024 | 200 | 0.252 |
|  |  | F17021701D0027 | 200 | 0.788 |
|  |  | F17021701D0029 | 250 | 1.135 |
|  |  | F17021701D0031 | 250 | 0.693 |
|  |  | F17021701D0033 | 100 | 0.19 |
|  |  | F17021701D0035 | 60 | 0.06 |
|  |  | F17031705D0004 | 250 | 0.693 |
|  |  | F1704XXXXD0001 | 200 | 1.103 |
|  |  | F1704XXXXD0002 | 303 | 0.693 |
|  |  | F1704XXXXD0005 | 150 | 0.693 |
|  |  | F1704XXXXD0009 | 230 | 0.315 |
|  |  | F1704XXXXD0010 | 200 | 1.103 |
|  |  | F1705XXXXD0001 | 200 | 1.198 |
|  |  | FXXXX1701D0001 | 200 | 0.126 |
|  |  | FXXXX1701D0003 | 60 | 0.06 |
|  | EL GUEDID | F17011703D0003 | 200 | 0.788 |
|  |  | F17011703D0004 | 200 | 0.63 |
|  |  | F17011703D0005 | 250 | 0.22 |
|  |  | F17011703D0006 | 200 | 2.207 |
|  | EL IDRISSIA | F17011714D0014 | 250 | 1.387 |
|  |  | F17011714D0015 | 152 | 0.599 |
|  |  | F17011714D0016 | 134 | 0.599 |
|  |  | F17011714D0020 | 210 | 1.261 |
|  | EL MOUSRANE | F17031704D0004 | 1400 | 0.22 |
|  | GUERNINI | F01061439D0003 | 100 | 0.851 |
|  |  | F01061711D0001 | 200 | 1.198 |
|  |  | F01061711D0002 | 200 | 1.97 |
|  |  | F01061721D0001 | 100 | 1.883 |
|  | H.BAH BAH | F01111709D0001 | 250 | 0.315 |
|  |  | F17031704D0002 | 335 | 0.567 |
|  |  | F17031704D0003 | 400 | 0.788 |
|  |  | F17031704D0010 | 200 | 0.599 |
|  |  | F17031709D0001 | 200 | 0.693 |
|  |  | F17031709D0004 | 230 | 0.693 |
|  | HAD SAHARY | F01111720D0001 | 200 | 0.063 |
|  |  | F01111720D0003 | 288 | 0.126 |
|  |  | F01111720D0004 | 300 | 0.63 |
|  |  | F01111720D0007 | 250 | 0.946 |
|  | HASSI FDOUL | F01081734D0003 | 150 | 0.473 |
|  |  | F01081734D0004 | 150 | 0.189 |
|  |  | F01081734D0005 | 100 | 0.883 |
|  | HASSI MORA | F17031703D0001 | - | 0.19 |
|  |  | F17031704D0009 | 200 | 1.89 |

Suite Tableau 3 : Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable

| wilaya | agglomeration desservie | code | Prof. (m) | Volume EXPLOITE (hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | MOUILAH | F17061712D0001 | 171 | 0.063 |
|  | OUM CHAGUEG | F01051703D0002 | 130 | 2.239 |
|  |  | F01051703D0003 | 200 | 1.387 |
|  | SED OUM DROUA | F17061712D0012 | 180 | 0.63 |
|  | SIDI BAIZID | F17051725D0008 | 250 | 0.63 |
|  | SIDI LADJEL | F01121719D0004 | 250 | 0.157 |
|  |  | F01121719D0005 | 197 | 0.252 |
| SOUS TOTAL DJELFA | 64.717 |
| LAGHOUAT | AFLOU | F01020319D0001 | 151 | 0.473 |
|  |  | F01020319D0002 | 300 | 0.158 |
|  |  | F01020319D0003 | 300 | 0.158 |
|  |  | F01020319D0004 | 180 | 0.473 |
|  |  | F01020319D0005 | 220 | 0.567 |
|  |  | F01020319D0006 | 160 | 0.63 |
|  |  | F01020319D0007 | 148.5 | 0.63 |
|  |  | F01020319D0008 | 180 | 0.631 |
|  |  | F01020319D0009 | 160 | 0.315 |
|  |  | F01020324D0002 | 180 | 0.284 |
|  | BRIDA | F01010313D0001 | 180 | 1.041 |
|  |  | F01010313D0002 | 200 | 0.46 |
|  |  | FXXXXXXXXX0194 | 200 | 0.46 |
|  | EL BEIDHA | F01030312D0001 | 100 | 0.175 |
|  |  | F01030312D0002 | 150 | 0.757 |
|  | GUELTAT S.SAAD | F01020310D0001 | 100 | 0.157 |
|  |  | F01020310D0002 | 200 | 0.568 |
|  | OUED MORRA | F01020321D0001 | 200 | 0.634 |
|  |  | FXXXX0321X0001 | 150 | 0.631 |
|  |  | FXXXX0321X0002 | 150 | 0.568 |
|  | SEBGUAG | F01010316D0001 | 150 | 1.072 |
|  |  | F01010316D0002 | 150 | 0.378 |
|  | SIDI BOUZID | F01020310D0002 | 86 | 0.506 |
|  |  | F01020324D0002 | 150 | 0.473 |
|  |  | F01020324D0003 | 200 | - |
|  | TADJMOUT | FXXXX0308X0001 | 100 | 0.473 |
|  |  | FXXXX0308X0002 | 100 | 0.788 |
| SOUS Total LAGHOUAT | 13.46 |
| TOTAL | 78.177 |

# Carte e : Implantation des forages

# Tableau 4 : Liste des forages destinés à l'irrigation

| WILAYA | CODE | NOM | PROF. (m) | VOLUME EXPLOITE (Hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | F01051703D0006 | OUM CHEGAG IRR1 | - | 1.261 |
|  | F01051703D0007 | OUM CHEGAG IRR2 | - | 1.198 |
|  | F01061439D0004 | GUERNINI UP2 | 200 | 1.103 |
|  | F01061711D0002 | EL KHEMIS UP1 | 250 | 1.356 |
|  | F01061711D0003 | GUERNINI IRR1 | 186 | 0.946 |
|  | F01061711D0004 | SIDI LADJEL IRR1 | 183 | 0.883 |
|  | F01061711D0005 | EL KHEMIS UP2 | 250 | 0.946 |
|  | F01061711D0007 | EL KHEMIS UP3 | 190 | 1.261 |
|  | F01061711D0008 | EL KHEMIS IRR1 | 200 | 1.261 |
|  | F01061711D0009 | EL KHEMIS IRR2 | 200 | 1.261 |
|  | F01061712D0009 | GUERNINI UP1 | 135 | 0.693 |
|  | F01061721D0002 | GUERNINI ZC3 | 250 | 0.693 |
|  | F01061721D0004 | GUERNINI ZC1 | 200 | 0.693 |
|  | F01061721D0006 | GUERNINI IG2 | 150 | 0.283 |
|  | F01061721D0007 | GUERNINI F4 | 200 | 0.788 |
|  | F01061721D0008 | GUERNINI IRR3 | 200 | 1.261 |
|  | F01061721D0010 | GUERNINI IG1 | 150 | 0.283 |
|  | F01061721D0011 | GUERNINI UP3 | 200 | 0.946 |
|  | F01081734D0006 | HASSI FDOUL IRR1 | 165 | 1.261 |
|  | F01081734D0007 | HASSI FDOUL IRR2 | 163 | 0.441 |
|  | F01102610A0002 | HASSI FDOUL IRR3 | 160 | 0.346 |
|  | F01111720D0008 | BOUHAWARA | - | 0.346 |
|  | F01111732D0021 | BENHAR UP6 | - | 0.946 |
|  | F01121711D0003 | DAITE EL BAGRAF1 | - | 1.261 |
|  | F01121719D0006 | SIDI LADJEL UP2 | 200 | 0.044 |
|  | F01121719D0007 | SIDI LADJEL UP3 | 250 | 0.034 |
|  | F01121721D0001 | GUERNINI IRR2 | 200 | 1.261 |
|  | F17011703D0005 | DAIT EL RAJALLA | 250 | 0.221 |
|  | F17011703D0007 | SIDI LADJEL UP1 | 250 | 0.504 |
|  | F17011714D0001 | FORAGE DE REC 64 | 250 | - |
|  | F17011714D0002 | AIN BOUCIF | 200 | 0.788 |
|  | F17011714D0003 | EL IDRISSIA 2 | 250 | 0.158 |
|  | F17011714D0004 | EL IDRISSIA 1 | 300 | - |
|  | F17011714D0005 | EL IDRISSIA 10 | 200 | 0.284 |
|  | F17011714D0006 | EL IDRISSIA 3 | 250 | 0.473 |
|  | F17011714D0007 | EL IDRISSIA 6 | 250 | 1.388 |
|  | F17011714D0008 | EL IDRISSIA 7 | 250 | 0.946 |
|  | F17011714D0009 | EL IDRISSIA 9 | 250 | 0.694 |
|  | F17011714D0010 | EL IDRISSIA 5 | 250 | 0.114 |
|  | F17011714D0011 | EL IDRISSIA 4 | 250 | 0.315 |
|  | F17011714D0012 | EL IDRISSIA 8 | 250 | 0.568 |
|  | F17011714D0020 | EL IDRISSIA IRR1 | 210 | 1.261 |
|  | F17031704D0005 | HASSI B.B.GENIE.M | 150 | 0.315 |
| SOUS TOTAL DJELFA | 31.085 |

# Suite Tableau 4 : Liste des forages destinés à l'irrigation

| WILAYA | CODE | NOM | PROF. (m) | VOLUME EXPLOITE (Hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAGHOUAT | F01020316D0001 | HAOUDH 03 | 165 | 0.315 |
|  | F01020316D0002 | HAOUDH 06 | 160 | 0.315 |
|  | F01020319D0011 | HAOUDH 01 | 200 | 0.378 |
|  | F01020319D0012 | HAOUDH 02 | 180 | 0.378 |
|  | F01020319D0013 | HAOUDH 04 | 160 | 0.315 |
|  | F01020319D0014 | HAOUDH 05 | 150 | 0.432 |
|  | F01020319D0015 | AIN MANSOUR | 160 | 0.631 |
|  | F01020319D0016 | BARRAGE VERT | 160 | 0.473 |
|  | F01020324D0004 | MACTAA 01 | 160 | 0.568 |
|  | F01020324D0005 | MACTAA 02 | 145 | 0.568 |
|  | F01020324D0006 | LACHBOUR | 160 | 0.568 |
|  | F01010313D0003 | HADJ KRIM | 200 | 0.631 |
|  | F01030312D0003 | BOUZIDIA 01 | 220 | 0.631 |
|  | F01030312D0004 | BOUZIDIA 02 | 230 | 0.158 |
|  | F01030312D0005 | BOUZIDIA 03 | 200 | 0.694 |
|  | F01030312D0006 | BOUZIDIA 04 | 200 | 0.631 |
|  | F01030312D0007 | BOUZIDIA 05 | 200 | 0.631 |
|  | F01030312D0008 | BOUZIDIA 06 | 200 | 0.315 |
|  | F01030312D0009 | FEDAG 01 | 200 | 0.631 |
|  | F01030312D0010 | FEDAG 02 | 160 | 0.631 |
|  | F01030312D0011 | FEDAG 03 | 140 | 0.631 |
|  | F01030312D0012 | FEDAG 04 | 142 | 0.631 |
| SOUS TOTAL LAGHOUAT | 11.156 |
| TOTAL | 42.241 |

# Tableau 5 : Liste des forages destinés à l'Industrié

| WILAYA | CODE | NOM | PROF. (m) | VOLUME EXPLOITE (Hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | F17021701D0029 | Djelfa ZI 1 | 250 | 1.315 |
|  | F17021701D0019 | Djelfa ZI 2 bis | 200 | 0.946 |
|  | F17021701D0018 | Djelfa ZI 3 bis | 250 | 0.473 |
|  | Fxxxx1701D0002 | Djelfa ZI 4 bis | - | 0.441 |
|  | F17021701D0028 | Djelfa F8 | 200 | 0.126 |
|  | F17021701D0025 | Djelfa ZI 3 | 250 | - |
|  | F17021701D0026 | Djelfa ZI 4 | 250 | 0.442 |
| TOTAL | 3.743 |

### IV.1.2  Sources

- Codification

# Tableau 6 : Liste des sources destinées à l'AEP

| WILAYA | CODE | NOM | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | S01061719D0001 | AIN BEN | 480925 | 223925 |
|  | S01061719D0002 | SAID BEN DJAMIL | 480300 | 223050 |
|  | S01111731D0001 | SNCFA | 519300 | 239000 |
|  | S01111731D0002 | NAIBI | 519350 | 239500 |
|  | S01111731D0003 | PAUL GHAZELLE 1 | 519400 | 238975 |
|  | S01111731D0004 | PAUL GHAZELLE 2 | 519425 | 238950 |
|  | S01111732D0001 | PAUL GHAZELL | 519525 | 238925 |
|  | S17011703D0001 | RAMDANIA | 502650 | 157325 |
|  | S17011703D0002 | SIDI .M BEN NIL | 504250 | 154850 |
|  | S17011703D0003 | HAT HATA B. TAIB | 504400 | 155150 |
|  | S17011703D0004 | AIN ANASSER. K | 503600 | 156050 |
|  | S17011703D0005 | MOUCHOUICH | 501325 | 154750 |
|  | S17011726D0001 | CHAREF 2 | 509850 | 146850 |
|  | S17011726D0002 | TOUILA 1 | 506850 | 151400 |
|  | S17011726D0003 | TOUILA 2 | 504675 | 151300 |
|  | S17021701D0001 | VERSINI | 550700 | 154150 |
|  | S17021701D0002 | OUED DJELFA | 550675 | 145175 |
|  | S17021701D0003 | DJELFA | 550650 | 154275 |
|  | S17021726D0001 | HAMMAM | 513900 | 151550 |
|  | S17021726D0002 | CHAREF 1 | 514000 | 151175 |
|  | S17021728D0001 | OUSSIES | 522450 | 151725 |
|  | S17021728D0002 | BEN MENZOU | 519900 | 176050 |
|  | S17051712D0001 | DINE B.DJENIBA | 574500 | 184174 |
|  | S17051712D0002 | AIN BEN SALEM | 575400 | 185125 |

# Suite Tableau 6 : Liste des sources destinées à l'AEP

| WILAYA | CODE | NOM | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAGHOUAT | S01010313D0002 | 8/448 | 412750 | 72700 |
|  | S01010313D0003 | 08/448 | 412750 | 72550 |
|  | S01010313D0004 | 09/448 | 412550 | 72700 |
|  | S01010313D0005 | 10/448 | 412400 | 72850 |
|  | S01010313D0006 | 11/448 | 411000 | 75550 |
|  | S01010313D0007 | 12/448 | 411150 | 76350 |
|  | S01010313D0008 | 13/448 | 411275 | 76250 |
|  | S01010313D0009 | 14/448 | 411000 | 76400 |
|  | S01010313D0010 | 15/448 | 411000 | 76550 |
|  | S01010313D0011 | 19/448 | 410600 | 78150 |
|  | S01010313D0012 | 27/448 | 416200 | 77250 |
|  | S01010313D0013 | 28/448 | 416200 | 77600 |
|  | S01010316D0001 | 01/448 | 425950 | 79550 |
|  | S01010316D0002 | 02/448 | 426450 | 78250 |
|  | S01010316D0003 | 03/448 | 426500 | 78000 |
|  | S01010316D0007 | 01/421 | 430850 | 80600 |
|  | S01010316D0008 | 03/421 | 426250 | 81275 |
|  | S01010316D0009 | 04/421 | 426350 | 80400 |
|  | S01010316D0010 | 05/421 | 426225 | 80300 |
|  | S01010316D0011 | 06/421 | 426500 | 81900 |
|  | S01010316D0012 | 07/421 | 428450 | 80875 |
|  | S0101XXXXD0001 | 22/448 | 409000 | 77625 |
|  | S0101XXXXD0002 | 23/448 | 408850 | 77600 |
|  | S01020319D0001 | 157/422 | 439150 | 90800 |

Carte f : Sources de la sous région 04

### IV.1.3 Liste des piezomètres

# Codification

# Tableau 7 : Liste des piézomètres de la sous région 04

| WILAYA | Code | Nom | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELFA | P17021701D0278 | 113/342 | 545700 | 145150 |
|  | P17021701D0279 | 111/342 | 545500 | 148350 |
|  | P17021701D0280 | 110/342 | 545350 | 148050 |
|  | P17021701D0281 | 101/342 | 549750 | 133750 |
|  | P17021701D0282 | 104/342 | 545100 | 147750 |
|  | P17021701D0283 | 100/342 | 543500 | 146600 |
|  | P17021701D0286 | 2/342 | 550250 | 140200 |
|  | P17021701D0289 | 10/342 | 542450 | 146250 |
|  | P17021701D0290 | 10/342 | 547950 | 143600 |
|  | P17021701D0291 | 16/342 | 545950 | 145850 |
|  | P17021701D0292 | 15/342 | 547750 | 145700 |
|  | P17021701D0299 | 164/342 | 551150 | 146300 |
|  | P17021701D0300 | 152/342 | 550350 | 146500 |
|  | P17021701D0306 | 179/342 | 551050 | 148050 |
|  | P17021701D0307 | 18/370 | 544500 | 138400 |
|  | P1702xxxxD0020 | 101/370 | 543750 | 146650 |
|  | PxxxxxxxxD0001 | 117/342 | 548350 | 151450 |
|  | PxxxxxxxxD0002 | 114/342 | 548000 | 151000 |
| LAGHOUAT | F01010313D0004 | 04/448 | 412700 | 72200 |
|  | F01010313D0005 | 05/448 | 414500 | 71250 |
|  | F01010316D0003 | 07/421 | 426950 | 80250 |
|  | F01010316D0004 | 08/421 | 430500 | 81900 |
|  | F01020316D0003 | 06/422 | 436150 | 84700 |
|  | F01020319D0017 | 09/422 | 439350 | 84050 |
|  | F01020319D0018 | 11/422 | 438000 | 86500 |
|  | F0102xxxxx0001 | 10/422 | 453000 | 95600 |
|  | F0102xxxxx0002 | Aflou Recon. | 453000 | 95500 |
|  | Fxxxx0321x0004 | 12/422 | 458700 | 96400 |

# Carte g : Réseau  péizométrique ( Forage et puits témoins )

## IV. 2 Ressources superficielles

### IV.2.1 Pluviométrie

La sous région 04 correspond à un minimum de pluviométrie au voisin de 200mm, elle est équipée par un réseau pluviométrique de 21 postes plus 06 pluviographes.

# Codification

# Tableau 8 : Stations pluviometriques7

| Station Pluviométrique | Code | Période D'observations | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AIN MAABED | PL170204 | 1970/1999 | Pluviomètre |
| DJELFA | PL170208 | 1875/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| EL GOTTAYA MF | PL170216 | 1974/1999 | Pluviomètre |
| HASSI BAHBAH | PL170301 | - | Pluviomètre |
| MEDJEDEL ( Draa Arar ) | PL170501 | 1974/1999 | Pluviomètre |
| MERGUEB BEN HAFF | PL170219 | 1974/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| ROCHER DE SEL BGE | PL170201 | 1973/1999 | Pluviomètre |
| ZAAFRANE | PL170307 | 1971/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| CHAREF | PL170102 | 1967/1999 | Pluviomètre |
| DAR CHIOUKH | PL170503 | 1971/1999 | Pluviomètre |
| BRIDA | PL010101 | 1966/1999 | Pluviomètre |
| SEBGAG CENTRE | PL010102 | 1967/1999 | Pluviomètre |
| SIDI BOUZID | PL010204 | 1966/1999 | Pluviomètre |
| GUELTATA SIDI SAAD | PL010205 | 1966/1999 | Pluviomètre |
| AFLOU SECTEUR | PL010208 | 1985/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| SIDI BOUDAOUD | PL010706 | 1985/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| FERME FERHAT | PL010708 | 1923/1999 | Pluviomètre |
| AIN BOUCIF | PL011104 | 1922/1999 | Pluviomètre |
| ZEMZACH (Had Sahary) | PL0l1102 | - | Pluviomètre |
| AIN OUSSERA CEAG | PL011205 | 1913/1999 | Pluviomètre et Pluviographe |
| GUELT ES SETEL | PL011101 | - | Pluviomètre |

### IV.2.2 Hydrométrie6

Les cinq (05) stations hydrométriques existantes dans la région disposent plus de vint cinq (25) ans d’observations et comptent plusieurs lacunes.

# Tableau 9: Stations hydrométriques

| Station Hydrométrique | Code | Oued | Période d'obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rochet de Sel | Hy170201 | Mellah | 1975/1999 |
| Rochet de Sel défluent | Hy170214 | Mellah | 1975/1999 |
| Gueltat S.Saad | Hy010201 | Sebgag | 1973/1999 |
| El Beida | Hy010207 | Touil | 1973/1999 |
| Sidi Boudaoud | Hy010706 | Ouerk | 1973/1999 |

# Carte h : Stations de mesures

# V. Alimentation en eau potable et assainissement

## V.1 Alimentation en eau potable7

La région  compte dix neuf (19) communes de la wilaya de Djelfa, (08) huit communes de Laghouat, et (02) deux communes de M'Sila soit une population de 661025 habitants (2000) dotée d’un réseau de distribution totalisant un linéaire de 870342 ml, et disposant d’un potentiel de stockage de  518400 m3.

# Tableau 10:  Réservoirs et réseau de distribution

| Wilaya | Code commune | Commune | Réservoirs | Réseau de distribution | Organisme de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre | Volume (m3) | Linéaire (ml) | Etat |  |
| Djelfa | 1701 | Djelfa | 17 | 28350 | 192300 | Moyen | EPGED |
|  | 1705 | Ain Maabed | 03 | 1150 | 15440 | - | APC |
|  | 1720 | Had Sahary | 07 | 2150 | 33460 | - | EPGED |
|  | 1709 | Bouiret Lahdab | 02 | 600 | 17810 | - | APC |
|  | 1716 | Hassi El Heuch | 02 | 1000 | 14900 | - | APC |
|  | 1712 | Sidi Baizid | 01 | 150 | 8590 | - | APC |
|  | 1725 | Dar Chioukh | 04 | 2000 | 25810 | - | EPGED |
|  | 1704 | Hassi bahbah | 03 | 4500 | 68300 | - | EPGED |
|  | 1728 | Zaafrane | 02 | 650 | 4600 | - | APC |
|  | 1703 | El Guedid | 02 | 600 | 22500 | - | APC |
|  | 1726 | Charef | 03 | 1700 | 29320 | - | APC |
|  | 1727 | Ben yakoub | 02 | 700 | 9600 | - | APC |
|  | 1714 | El Idrissia | 04 | 3900 | 37130 | - | APC |
|  | 1731 | Ain Ouassera | 03 | 1400 | 117110 | - | EPGED |
|  | 1711 | El Khemis | 01 | 150 | 3350 | - | APC |
|  | 1721 | Guernini | 01 | 150 | 5700 | - | APC |
|  | 1719 | Sidi Laadjal | 03 | 500 | 38380 | - | EPGED |
|  | 1732 | Ben Har | 01 | 150 | 13340 | - | APC |
|  | 1734 | Hassi Fdoul | 02 | 250 | 10800 | - | APC |
|  | Sous total | 62 | 49900 | 644370 |  |  |
| M’sila | 2842 | Medjedel | 03 | 1200 | 22000 |  | APC |
|  | 2839 | Menaa | 02 | 1000 | 8000 |  | APC |
|  | Sous total | 5 | 2200 | 30000 |  |  |
| Laghouat | 0310 | Gueltat S.Saad | 03 | 950 | 12227 | Bon | EPDEMIA |
|  | 0313 | Brida | 03 | 950 | 22165 | Bon | APC |
|  | 0321 | Oued Mora | 05 | 1350 | 22616 | Bon | APC |
|  | 0319 | Aflou | 07 | 8300 | 92465 | Moyen | APC |
|  | 0316 | Sebgag | 03 | 2600 | 7189 | Bon | APC |
|  | 0312 | Beidha | 02 | 1150 | 3455 | Bon | APC |
|  | 0324 | Sidi Bouzid | 04 | 600 | 8432 | Bon | APC |
|  | 0308 | Tadjmout | 05 | 1300 | 27423 | Bon | EPDEMIA |
|  | Sous total | 32 | 17200 | 195972 |  |  |
| TOTAL | 99 | 518400 | 870342 |  |  |

# Carte i : Les réservoirs de stockage

Pour la totalité de ces communes, le volume produit annuellement est de 56.73 Hm3/an, ce qui correspond à une dotation réelle moyenne  de 330.074 L/j/hab.

Tableau 11: Population raccordée au réseau d’AEP

| Wilaya | Code commune | Commune | Population Raccordé | Dotation (L/j/h) | Volume Alloué ( Hm3/an ) | Organisme de Gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hab | % |  |  |  |
| Djelfa | 1701 | Djelfa | 147930 | 96 | 259 | 14.57 | EPGED |
|  | 1705 | Ain Maabed | 9036 | 83 | 250 | 0.99 | APC |
|  | 1720 | Had Sahary | 17033 | 93 | 255 | 1.70 | EPGED |
|  | 1709 | Bouirat Lahdab | 3756 | 98 | >300 | 1.55 | APC |
|  | 1716 | Hassi El Heuch | 5880 | 92 | 135 | 0.32 | APC |
|  | 1712 | Sidi Baizid | 1472 | 88 | >300 | 0.63 | APC |
|  | 1725 | Dar Chioukh | 20439 | 92 | 206 | 1.67 | EPGED |
|  | 1704 | Hassi Bahbah | 61666 | 92 | 137 | 3.34 | EPGED |
|  | 1728 | Zaafrane | 5918 | 95 | 139 | 0.32 | APC |
|  | 1703 | El Guedid | 5525 | 90 | >300 | 2.21 | APC |
|  | 1726 | Charef | 13462 | 93 | >300 | 2.46 | APC |
|  | 1727 | Ben yakoub | 1638 | 82 | >300 | 0.25 | APC |
|  | 1714 | El Idrissia | 15233 | 90 | >300 | 3.52 | APC |
|  | 1732 | Ben Har | 830 | 82 | >300 | 1.10 | APC |
|  | 1731 | Ain Ouassera | 78893 | 92 | >300 | 10.34 | EPGED |
|  | 1711 | El Khemis | 495 | 100 | >300 | 1.20 | APC |
|  | 1721 | Guernini | 819 | 100 | >300 | 0.88 | APC |
|  | 1719 | Sidi Laadjal | 5621 | 97 | >300 | 1.37 | EPGED |
|  | 1734 | Hassi Fdoul | 1708 | 100 | >300 | 0.88 | APC |
|  | Sous total | 397354 | 76.69 |  | 49.3 |  |
| M’sila | 2842 | Medjedel | 12000 | 72 | 103 | 0.33 | APC |
|  | 2839 | Menaa | 3000 | 46 | 22 | 0.11 | APC |
|  | Sous total | 15000 | 64.87 |  | 0.44 |  |
| Laghouat | 0310 | Gueltat S.Saad | 10119 | 92 | 115 | 0.54 | APC |
|  | 0313 | Brida | 4758 | 86 | 150 | 0.37 | APC |
|  | 0324 | Sidi Bouzid | 5010 | 88 | 152 | 0.34 | APC |
|  | 0312 | Beidha | 6691 | 85 | 156 | 0.52 | APC |
|  | 0319 | Aflou | 47218 | 86 | 164 | 3.48 | EPEDEMIA |
|  | 0316 | Sebgag | 5951 | 96 | 105 | 0.32 | APC |
|  | 0321 | Oued Morra | 4396 | 89 | 258 | 0.13 | EPEDEMIA |
|  | 0308 | Tadjmout | 22448 | 95 | 196 | 0.69 | EPEDEMIA |
|  | Sous total | 106591 | 89.02 |  | 6.39 |  |
| TOTAL | 470879 | 71.24 |  | 56.73 |  |

## V.2  Assainissement 8

La sous région 04 dispose d'un réseau d'assainissement de type unitaire, avec un taux de raccordement de 69.51% soit, une longueur linéaire totale d'assainissement de 798690 ml.

Tableau 12:Taux de Population raccordée au réseau d’assainissement et volume rejeté

| Wilaya | Code Comm. | Commune | Pop. Raccordé | Taux ( % ) | Réseau (ml ) | Volume Rejeté (m3/j) | Organisme De Gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Djelfa | 1701 | Djelfa | 124030 | 86 | 125870 | 31933.44 | Epged |
|  | 1714 | EL Idrissia | 11868 | 90 | 8080 | 7706.88 | APC |
|  | 1704 | H.Bah Bah | 46227 | 92 | 77660 | 7326.72 | APC |
|  | 1716 | H.Euch | 4491 | 92 | 9300 | 691.20 | APC |
|  | 1705 | Ain Maabed | 8906 | 87 | 24660 | 2177.28 | APC |
|  | 1728 | Zaafrane | 3724 | 92 | 116540 | 691.20 | APC |
|  | 1720 | Had Sahary | 13087 | 95 | 27980 | 3732.48 | EPGED |
|  | 1709 | Bouiret Lahdeb | 1318 | 97 | 10720 | 3386.88 | APC |
|  | 1719 | Sidi Laadjal | 4905.9 | 92 | 18410 | 3006.72 | EPGED |
|  | 1738 | Hassi Fdoul | 1772.82 | 98 | 10200 | 1935.36 | APC |
|  | 1711 | El Khemis | 261 | 90 | 7070 | 2626.56 | APC |
|  | 1726 | Charef | 9559 | 92 | 20200 | 5391.36 | APC |
|  | 1703 | Guedid | 6479 | 90 | 13290 | 4838.40 | APC |
|  | 1727 | Ben Yagoub | 1633 | 94 | 11580 | 552.96 | APC |
|  | 1725 | Dar Chioukh | 18607 | 94 | 28650 | 3663.36 | EPGED |
|  | 1713 | Ben Har | 921 | 91 | 9200 | 2419.20 | APC |
|  | 1712 | Sidi Baizid | 487 | 90 | 6000 | 1382.40 | APC |
|  | 1721 | Guernini | 737 | 90 | 9000 | 1935.36 | APC |
|  | 1731 | Ain Ouessara | 81122 | 88 | 91250 | 22671.36 | APC |
|  | Sous Total | 340135.72 | 65.64 | 625660 | 108069.12 |  |
| Laghouat | 0310 | Gueltat S.Saad | 9239 | 84 | 12227 | 1546 | APC |
|  | 0313 | Brida | 4703 | 85 | 19690 | 830 | APC |
|  | 0321 | Oued Mora | 4712 | 96 | 10020 | 728 | APC |
|  | 0319 | Aflou | 46120 | 84 | 92465 | 7432 | EPDEMIA |
|  | 0316 | Sebgag | 5703 | 92 | 7189 | 815 | APC |
|  | 0312 | Beidha | 7242 | 92 | 3455 | 1025 | APC |
|  | 0324 | Sidi Bouzid | 5010 | 88 | 8432 | 731 | APC |
|  | 0308 | Tadjmout | 20558 | 87 | 19552 | 1098 | APC |
|  | Sous Total | 103287 | 86.26 | 173030 | 14205 |  |
| Total | 443422.72 | 69.51 | 798690 | 122274.12 |  |

# VI. Irrigation

### Petite et moyenne hydraulique9

Les périmètres irrigués de la sous région 04 concernant les périmètres de la petite et moyenne hydraulique (PMH)  dont la mise en valeur datent de plusieurs décennies, présentent le plus de potentialité du point de vue production agricole.

Les périmètres estimés irrigables sont de 17659.29 ha en PMH sur l’ensemble de la région, 2127.70 ha, seulement, sont effectivement irriguées actuellement à terme.

Tableau 13: Répartition des périmètres de la petite et moyenne hydraulique

| Désignation | DJELFA | LAGHOUAT | M’SILA |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface irrigable (Ha) | 15427.79 | 1665.5 | 566 |
| Surface irriguée (Ha) | 1315 | 533.7 | 279 |
| Type de Culture | Maraîchages – Fruitière Céréales Palmiers | Fruitière Céréales Maraîchages Fourrage | Fruitière Céréales Maraîchages |
| Ressources en eaux | FORAGES | Retenue colinéaire Forages | Forages Oued |
| Volume Alloué (HM3/an) | 78.30 | - | - |
| Volume Distribuer (HM3/an) | 6.52 | - | - |
| Mode d’irrigation | Pivots Aspersion | Gravitaire | Submersion |

L’évolution de la demande en eau dans cette région est évaluée à 36 HM3/AN jusqu'à l’horizon 202010.

# Carte j : Périmètre d’irrigation projeté

# VII. INDUSTRIE

Le tissu industriel de la wilaya de Djelfa est concentré surtout dans la commune de Djelfa, et la commune de Ben Har, totalisant de dix (10) types d'industrie.

# Tableau 14 : L'industrie dans la sous région 0411

| Wilaya | Commune | Caractéristiques | Volume utilisé (103 m3/j) | Volume rejeté (m3/j) | Rejet traité | Milieu récepteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | Type d’Activité |  |  |  |  |
| DJELFA | DJELFA | EPBTP | Fabrication parpaings gravier | 20 | 4 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | Caro granito | Fabrication carreaux granito | 7 | 2 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | CPLX | Transformation céréales et pâtes alimentaires | 210 | 50 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | EN.E.M | Fabrication de boissons gazeuses | 288 | 240 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | SOTRAGER | Génie rural | 7 | 3 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | OAIC.CCLS | Stockage céréales, légumes secs | 20 | 16 | NON | Rés. pub |
|  | DJELFA | ONAB | Fabrication aliment de bétail | 20 | 00 | NON | Rés. pub |
|  | BENHAR | ENPC.TP1M | Fabrication de sacherie film agricol, compound en PVC | 75 | 20 | OUI |  |
|  | BENHAR | EPRC | Fabrication de briques et tuiles | 150 | 25 | NON |  |
|  | DJELFA | ENIPEC | Traitement des cuirs | 80 | 40 |  | S. PRE. T. |
|  | AIN OUSSERA | SARL/BADR | Fabrication de boissons gazeuses | 65 | 32.5 |  |  |
|  | H.BAH BAH | MISINA SPA | Menuiserie bois | 5 | 00 |  |  |
|  | AIN OUSSERA | SIV | Verre | 0.2 | 0.05 |  |  |
| TOTAL | 947.2 | 432.55 |  |  |

# Carte k : les unités industrielles

# VIII. SOURCE de  pollution12

Les trois sources de pollution existant dans la région sont :

- Les décharges publiques

- Les rejets industriels

- Les rejets domestiques

# Tableau 15: Décharges Ménagers

| Wilaya | Nom De La Decharge | Delimitation De La Decharge | Commune | Sup. (Ha) | Quantite Deposee (T/An) | Origines Des Dechets | Presence De La Nappe | Date De Mise En Service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Djelfa | Benaam | A 8km De La Ville | Djelfa | 10 | 66.30 | Dechets Menagers | Non | 1995 |
|  | Belhadra | A 6km de la ville | Sidi ladjel | 01 | 23.70 | - | Non | 1995 |
|  | Guediete | A 4km de la ville | Hassi fdoul | 02 | 0.83 | - | Non | 1985 |
|  | Daiet el nahria | A 5km de la ville | El khemis | 01 | 1.33 | - | Non | 1990 |
|  | Oussissira | A 6km de la ville | Ain oussera | 04 | 42.40 | - | Non | 1984 |
|  | - | Est de la ville | Guernini | - | 0.35 | - | Non | 1984 |
|  | Monguara | A 3.5km de la ville | Ben yagoub | 1.5 | 0.79 | - | Non | 1986 |
|  | El guetna | A 4km de la ville | El guedid | 2.5 | 7.17 | - | Non | 1986 |
|  | - | A 6km de la ville | Had Sahary | 05 | 6.63 | - | Non | 1985 |
|  | - | A 4km de la ville | Bouiret lahdeb | 01 | 0.62 | - | Non | 1985 |
|  | Benhar | A 5km de la ville | Benhar | 01 | 1.64 | - | Non | 1995 |
|  | - | A 5km de la ville | Dar chioukh | 03 | 0.66 | - | Non | 1995 |
|  | - | A 4km de la ville | Sidi bayzid | 0.5 | 0.24 | - | Non | 1995 |
|  | Sebkha | A 6km de la ville | Hassi bahbah | 04 | 25.20 | - | Non | 1986 |
|  | Moulka-lanchad | A 1.5km de la ville | Ain maabed | 05 | 4.70 | - | Non | 1985 |
|  | Guaoue | - | Hassi el euch | 0.25 | 2.24 | - | Non | 1985 |
|  | Koura el botma | A 6km de la ville | Zaafrane | 0.25 | 1.86 | - | Non | 1993 |
|  | Pres de djebel serdoune | A 3km de la ville | El idrissia | 02 | 6.06 | - | Non | 1982 |
|  | Serisroue | A 11km de la ville | Charef | 01 | 4.77 | - | Non | 1984 |
| Laghouat | Sidi boukrouf | A cote de l’oued | Aflou | 50 | 08 | - | Oui | 1986 |
|  | Chabet feras ras el ain | - | Aflou | 02 | - | - | Non | 1992 |
|  | Oum jerouda | A cote de l’oued m’zi | Tadjmout | 02 | 6.06 | - | Oui | 1985 |
|  | Chabet el ban | - | Brida | - | - | - | Non | - |
|  | Ain sidi ali | A cote de l’oued Sebgag | Gueltat sidi saad | - | 6.06 | - | Non |  |
| M’sila | Medjedel | - | Medjedel |  | - | - | - | 1994 |
|  | Menaa | - | Menaa |  | - | - | - | 1994 |

# Carte l : Les sources de pollution de la région 04

# IX. Contextes institutionnels

## OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONAL DE L’EAU

### IX.1 Définition du Bassin Hydrographique et Statut – type des établissements publics de gestion : le journal officiel N° 17 du 13 mars 1996.

Décret exécutif N° 96/100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 96 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut - type des établissements publics de gestion.

- Le bassin hydrographique est défini comme La surface topographique drainée par un cours d’eau et ses affluents ;

- Les agences de bassins sont des établissements  à caractère industriel et commercial, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

### IX.2 Création des Agences de Bassin : journal officiel N° 50 du 28 août 1996

Décret exécutif N°96/282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence du bassin hydrographique Cheliff – Zahrez.

### IX.3 Création des comités de bassin – journal officiel N° 50 du 28 août 1996

Décret exécutif N° 96/287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du Bassin Hydrographique Chelif – Zahrez.

### IX.4 Tarification de l’eau à usage domestique, industriel, agricole : journal officiel N° 31 du 17 mai 1998.

Décret exécutif N° 98/156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industriel, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs, y afférents.

### IX.5 Création du  F.N.G.I.R.E – journal officiel N° 35 du 09 juin 1996.

Décret exécutif N° 96/206 du 18 Moharram 1417 correspondant au 05 juin 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale N° 302-086 intitulé  «Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eaux ».

Alimenter en recette par :

- Le produit de la redevance pour «l’économie de l’eau » et de la redevance «qualité de l’eau » ;

- Les subventions éventuelles de l’état ou des collectivités territoriales ;

- Les dons et legs ;

Les dépenses sont :

- Les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des ressources en eau par bassin hydrographique pour la contribution financière des actions d’incitation à l’économie de l’eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité.

Preface	1

I. Présentation du bassin hydrographique cheliff-zahrez	3

Ii.  Choix de découpage par sous région	4

Ii.1 découpage administratif	4

Ii.2 découpage  par  sous région	4

Iii. Présentation de la sous région 04	5

Situation et population 	6

Iv. Ressources en eau	8

Iv.1  ressources souterraines	8

Iv.1.1 forages	13

Iv.1.2  sources	19

Iv.1.3 liste des piezomètres	22

Iv. 2 ressources superficielles	24

Iv.2.1 pluviométrie	24

Iv.2.2 hydrométrie	25

V. Alimentation en eau potable et assainissement	26

V.1 alimentation en eau potable	26

V.2  assainissement8	30

Vi. Irrigation	31

Petite et moyenne hydraulique	31

Vii. Industrie	33

Viii. Source de  pollution	35

Ix. Contextes institutionnels	37

| 1 : | SOUS-REGIONS DU BASSIN CHELIFF-ZAHREZ | 04 |
| --- | --- | --- |
| 2 : | REPARTTTION ET ESTIMAION DE LA POPULATION A l’HORIZON 2020 | 06 |
| 3 : | LISTES DES FORAGES DESTINES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 13,14,15 |
| 4 : | LISTES DES FORAGES DESTINES A L’IRRIGATION | 17,18 |
| 5 : | LISTES DES FORGES DESTINES A L’INDUSTRIE | 18 |
| 6 : | LISTE DES SOURCES DESTINES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 19 |
| 7 : | LISTE DES PIEZOMETRES DE LA SOUS REGION 04 | 22 |
| 8 : | STATIONS PLUVIOMETRIQUES | 24 |
| 9 : | STATIONS HYDROMETRIQUES | 25 |
| 10 : | RESERVOIRS ET RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA SOUS REGION 04 | 26 |
| 11 : | POPULATION RACCORDEE AU RESEAU D’AEP ET DOTATION | 28 |
| 12 : | TAUX DE POPULATION RACCORDEE D’ASSAINISSEMENT ET VOLUME REJETE | 29 |
| 13 : | REPARTITION DES PERIMETRES DE PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE | 30 |
| 14 : | L’INDUSTRIE DANS LA SOUS REGION 04 | 32 |
| 15 : | DECHARGES MENAGERS | 34 |

| A : | BASSIN COTIER DAHRA, CHELIFF, ET ZAHREZ | 03 |
| --- | --- | --- |
| B : | SITUATION DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE CHELIFF-ZAHREZ | 04 |
| C : | DECOUPAGE ADMINISTRATIF | 05 |
| D : | Evolution DE LA POPULATION HORIZON 2020 | 07 |
| D’ | Carte des ressources en eau souterraines | 12 |
| E : | IMPLANTATION DES FORAGES | 16 |
| F : | IMPLANTATION DES SOURCES | 21 |
| G : | PIEZOMETRES (PUITS ET FORAGES TEMOINS DE LA REGION) | 23 |
| H : | STATIONS DE MESURES | 25 |
| I : | LES RESERVOIRES DE STOCKAGES | 27 |
| J : | PERIMETRE PROJETE | 31 |
| K : | LES UNITES INDUSTRIELLES | 33 |
| L : | SOURCES DE POLUTION | 35 |

| FIG.1 | FORAGE CITE HASSI FDOUL ; exemple tiré du WADEX | 08 |
| --- | --- | --- |
| FIG.2 | FORAGE CITE DJELFA GENIE MILITAIRE F1 ; exemple tiré du WADEX | 09 |
| FIG.3 | FORAGE CITE GUERNINI G1 ; exemple tiré du WADEX | 10 |
| FIG.4 | FORAGE CITE DJELFA 3 ; exemple tiré du WADEX | 11 |

# Index

# A

# AEP,17, 18, 26, 36

# AFFLUENTS,34

AGENCE,1, 35

ALGÉRIE,1

ANRH,22, 23

ASSAINISSEMENT,24, 27, 34, 35

ATLAS,1

# C

# CARTE,3, 5, 14, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

# CHELIFF,1, 2, 28, 34

COMMUNE,4, 24, 26, 30

# D

# DÉCOUPAGE,2, 3, 35

# DEMANDE EN EAU,28

DHW,11, 24, 27

DOTATION,26

DSA,28

# E

# EAU POTABLE,11, 12, 13, 24, 27, 35

# F

# FORMATIONS,6

# H

# HYDRAULIQUE,28, 35

# HYDROMÉTRIE,35

# I

# INDUSTRIE,30

# IRRIGATION,15, 16, 28, 29

# M

# MÉDITERRANÉE,1, 4

# N

# NAPPE,6, 7, 8, 9

# NORD,1

# O

# OUED,1, 23, 24, 26, 27, 28

# P

# PÉRIMÈTRE,28

# POLLUTION,6, 32, 35

POPULATION RACCORDÉE,26, 27

# R

# RÉCEPTEUR,30

# RÉSEAU,22, 24, 26, 27

RESSOURCE,2, 9

RESSOURCES,2, 34

# S

# SAHARA,1

SOUS RÉGION,2, 3, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 35

# STATIONS,23

# SUPERFICIE,1, 2, 3, 4

# T

TABLEAU,2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

# V

# VALLÉE,1, 28

# W

# WILAYA,2, 3, 4, 11, 12, 13, 24, 30

# Footnotes

DPAT ( Djelfa, Laghouat )

Source PNE

2 PNE

Codification propre à l’agence Cheliff-Zahrez

DHW ( Djelfa, Laghouat, M’sila )

Codification propre à l’agence Cheliff-Zahrez

Codification propre à l’agence Cheliff-Zahrez

source ANRH

6Source ANRH

7 DHW (Djelfa, Laghouat, et M’sila)

8 Source :(DHW Djelfa, et Laghouat)

9 DSA (Djelfa, Laghouat, et M’sila)

10 Source PNE

11 DMI Djelfa

12 INE (Djelfa, Laghouat, et M’sila)

# Text boxes

Superficie: 9 102 Km2

Population:311 460 Habitants

Stations Pluviométriques:21 Postes

Stations Hydrométriques: 05 Station

Ressources Superf: 33 Hm3/an

Ecoulement: 30 Hm3/an

Ressources Souterraines: 37.30 Hm3/an

Superficie: 43 750 Km2

Population:2 598 240 Habitants

Stations Pluviométriques:127 Postes

Stations Hydrométriques: 29 Stations

Ressources Superf: 1555 Hm3/an

Ecoulement: 1525 Hm3/an

Ressources Souterraines: 193.8 Hm3/an

3 375 Km2

Superficie: 3 375 Km2

Population:287 642 Habitants

Stations Pluviométriques:16 Postes

Stations Hydrométriques: 01 Station

Ressources Superf: 281 Hm3/an

Ecoulement: 270 Hm3/an

Carte a: Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

ZAHREZ

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

CHELLIF

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

COTIER

Carte b: Situation  du Bassin Hydrographique « Cheliff-Zahrez »

FIG.01: Forage Hassi Fdoul HF3

Code : F01081734D0003

Exemple tiré du WADEX

FIG02 : Forage Djelfa génie militaireF1

Code : F17041701D0001

FIG.03: Forage Guernini G1

Code : F01061721D0010

Exemple tiré du WADEX

FIG .02 : Forage Djelfa 3

Code : F17021701D0002

Exemple tiré du WADEX

Numéro d’ordre

F  17  15  17  13  D  0001

Forage

Code du       bassin

Code Wilaya

Code commune

Code du sous bassin

Sous région

Numéro d’ordre

S  01  1117  31  D  0001

Forage

Code du       bassin

Code Wilaya

Code Commune

Code du sous bassin

Sous région

Numéro d’ordre

P  17  02  17  10  D  0001

Puits

Code du bassin

Code Wilaya

Code Commune

Code du sous bassin

Sous région

PL   17      02   08

Station  Pluviométrique

Code du

sous bassin

Code du  bassin

Numéro d’ordre

HY  01   02 01

Station  Hydrométrique

Code du

sous bassin

Code du  bassin

Numéro d’ordre